ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

- 1ος Νόμος Θερμοδυναμικής:		ΔU=U2-U1=q-w

Όπου: ΔU η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας, q η θερμότητα που εισέρχεται (+) ή εκλύεται (-) από το σύστημα και w το έργο που εκτελείται (+) ή προσφέρεται (-) στο σύστημα.

- Ισοβαρής: ΔU=q-w(U2-U1=qp-P(V2-V1)(qp=(U2+PV2) –(U1+PV1)=H2-H1=ΔH

- Εντροπία (μόνο για αντιστρεπτές αντιδράσεις) :

- ΔS ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

- (πίεση και θερμοκρασία)

- (όγκος και θερμοκρασία)

- Υπό σταθερή Ρ και Τ ισχύει η σχέση:		 ΔG=ΔH-TΔS

Το ΔG αποτελεί ΚΡΙΤΗΡΙΟ για το ΑΥΘΟΡΜΗΤΟ μιας αντίδρασης:

- ΔG>0: μη αυθόρμητη

- ΔG=0: ισορροπία

- ΔG<0: αυθόρμητη ( όσο πιο αρνητικό τόσο πιο αυθόρμητη η αντίδραση)

ΜΟΝΑΔΕΣ

Όγκος:			1 l= 1000 cm3= 1dm3= 10-3m3

Θερμότητα:		1 J=1  N m= 1kg m2 s-2

1 cal=4,1868 J

1 l atm=24,22 cal=101,34 J

Πίεση:			1 atm=1,01325 bar=760 mmHg

1 bar=105 Pa= 105 N m-2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

- Κατά τη διάρκεια μιας αντίδρασης που πραγματοποιείται σε δοχείο με κινητό έμβολο παράγεται έργο εκτόνωσης ίσο με 30KJ ενώ ελευθερώνεται θερμότητα ίση με 40KJ. Ποια η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του συστήματος;

- Υπό σταθερή πίεση 1 atm, 1 mol γραφίτη αντιδρά με 1mol αερίου οξυγόνου προς 1 mol διοξειδίου του άνθρακα εκλύοντας 393,5KJ. Ποια η μεταβολή της ενθαλπίας της συγκεκριμένης αντίδρασης;

- Μπορείτε να προβλέψετε το πρόσημο της εντροπίας για τις παρακάτω αντιδράσεις:

- Η γραμμομοριακή θερμότητα τήξης και εξαέρωσης του νερού είναι 6,01 KJ/mol και 40,79 KJ/mol αντίστοιχα. Να υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας ενός mole νερού κατά τη μετάβαση από την υγρή στην αέρια φάση και από την στερεή στην υγρή κάτω από ισόθερμες συνθήκες.

- Nα υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας για 1 mole ιδανικού αερίου που υφίσταται αντιστρεπτή μεταβολή όγκου από 10 l σε 20 l υπό σταθερή θερμοκρασία.

- Να υπολογιστεί η μεταβολή της εντροπίας που συνοδεύει τη θέρμανση 200 g νερό από 10°C σε 20°C σε σταθερή πίεση ( Δίνεται: cp: 75,3J/K mol).

- Για ποιες θερμοκρασίες είναι αυθόρμητη η αντίδραση με:

  - ΔΗ=-12,6KJ  και ΔS=42J/K

  - ΔΗ=+12,6KJ  και ΔS=42J/K

- Μια αντίδραση έχει ΔΗ=-20KJ  και ΔS=-50J/K. Γίνεται αυθόρμητα στους 17°C;