ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γ. Παπαγεωργίου Χημ. Μηχ..

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4910

Fax:	210-529 4880

Αθήνα,  30- 05- 2011

#### ΘΕΜΑ: «Βελτιστοποίηση και επέκταση αυτόματου συστήματος άρδευσης του φυτεμένου πρασίνου στον βόρειο χώρο του ΓΠΑ »

ΠΡΟΣΟΝΤΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν εργολήπτες φυσικά πρόσωπα (Γεωπόνοι) ή εργοληπτικές εταιρείες οι οποίες απασχολούν Γεωπόνο και οι οποίες αποδεδειγμένα ασχολούνται με τα έργα πρασίνου.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική τους  προσφορά, σε ξεχωριστό φάκελο και επί ποινή αποκλεισμού, πρωτότυπα ή σε ακριβή αντίγραφα τα εξής δικαιολογητικά συμμετοχής:

- Πιστοποιητικό Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), στο οποίο φαίνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό.

- Εργοληπτικό πτυχίο ΜΕΕΠ τάξης Α1 έως 1ης τάξης για έργα πρασίνου.

- Αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία η οποία αποδεικνύεται με τουλάχιστον τρία έργα κατασκευής δικτύου άρδευσης, αντίστοιχου προϋπολογισμού, η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του φορέα ο οποίος ήταν ο κύριος του έργου.

- Βεβαίωση ότι ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και των τοπικών συνθηκών κατόπιν επίσκεψης (κα Γαβαλά 210-5294935)

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης αποκλείονται όσοι προσκομίσουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δικαιολογητικά τα οποία δεν θα βρίσκονται σε ισχύ την ημέρα του διαγωνισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος προχωρημένων λειτουργιών με επιτόπιο μετεωρολογικό σταθμό.

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων 12 στάσεων, με επιτόπιο μετεωρολογικό σταθμό με αισθητήρα βροχής/παγετού και θερμόμετρο, 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για όλες τις ηλεκτροβάνες, με 8 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και ανά πρόγραμμα. Με λειτουργία ανασκόπησης βλαβών ανά στάση, ενσωματωμένο πολύμετρο, ενσωματωμένη λειτουργία εντοπισμού ηλεκτροβανών και μενού ανασκόπησης θερμοκρασίας/ελλείμματος νερού λόγω εξατμισοδιαπνοής. Επιπρόσθετα με δυνατότητα επιλογής γεωγραφικού πλάτους, κατηγορίας αρδευτικού συστήματος, επιλογής φυτικού υλικού και τύπου εδάφους. Με έξοδο 1,2A ανά στάση και 1,5A συνολική, με ρυθμιζόμενο έλεγχο κεντρικής Η/ΒΑΝΑΣ, με δυνατότητα % αυξομείωσης των χρόνων των προγραμμάτων και διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας), με ενσωματωμένο μετασχηματιστή, επί τόπου με τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης τοποθέτησης ελέγχου ρυθμίσεων δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία.

Χαρακτηριστικά μετεωρολογικού σταθμού: Υψηλής τεχνολογίας περίβλημα για την προστασία από την άμεση ακτινοβολία, με  αισθητήρα βροχής υγροσκοπικών δίσκων, παύση βροχής από 3-25mm, με αισθητήρα παγετού για  διακοπή της άρδευσης στους 3 0C.

Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου 1 στάσης με  ηλεκτροβάνα DC 1΄΄

Προγραμματιστής μπαταρίας φρεατίου με πηνία μανδάλωσης (Latching) και ηλεκτροβάνα 1΄΄ DC, 	 με προγραμματισμό μέσω φορητής μονάδας προγραμματισμού με 8 τουλάχιστον εκκινήσεις, κύκλο ποτίσματος 1 - 7 ημέρες, διάρκεια ποτίσματος από 1 min μέχρι και 12 ώρες και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας  χωρίς κονσόλα, επί τόπου με την μπαταρία, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου ρυθμίσεων δοκιμών κλπ. για κανονική λειτουργία.

Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική 1΄΄ με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης.

Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) πλαστική, 10 atm, ανθεκτική στο χλώριο, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (Flow controler)  και μηχανισμό ρύθμισης πίεσης. Εσωτερικής εκτόνωσης και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm,  επιτόπου με πηνίο 24 V AC, τα μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών για πλήρη λειτουργία.

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP), στατικός, 1/2 '' BSP με ακροφύσιο ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής,  πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain), ακτίνας 2 - 5 m, επί τόπου, με τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά κ	αι την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία.

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτ. 7 - 19 m

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος (ΡΟΡ UP) γραναζωτός, υδρολίπαντος, ακτίνας εκτόξευσης 7-19 m, 3/4 '' BSP με βαλβίδα αντεπίστροφης, καστάνιας αντιβανδαλικής προστασίας, μνήμη τομέα ρύθμισης και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο, επί τόπου, με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. για πλήρη λειτουργία.

Ανυψωτής με σταλάκτες (Bubbler)

Ανυψωτής με 2  αρσενικούς συνδέσμους  ΜΙΡΤ UVR ½ ΄΄, με σταλάκτη FIPT, υπόγειας ή υπέργειας εγκατάστασης, μήκους 45,7 cm μέγιστης παροχής 26,5 lt/min

Πλαστικό φρεάτιο Η/Β ασφαλείας 48Χ63 cm, HDPE.

Πλαστικό φρεάτιο 50Χ60 cm για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, με ασφαλιζόμενο κάλυμμα με κλείστρο, από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Πλαστικό φρεάτιο Η/Β ασφαλείας 37Χ50,5 cm, HDPE.

Πλαστικό φρεάτιο 30Χ40 cm για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, με ασφαλιζόμενο κάλυμμα με κλείστρο, από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Πλαστικό φρεάτιο Η/Β ασφαλείας διαμέτρου 33,5 cm , HDPE.

Πλαστικό φρεάτιο 10΄΄ για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών, με ασφαλιζόμενο κάλυμμα με κλείστρο, από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, μαζί με τα υλικά (τούβλα, άμμος κλπ.) και την εργασία εγκατάστασης, στην οποία περιλαμβάνεται το άνοιγμα του λάκκου, η διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, η τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για στράγγιση, σταθεροποίηση και ευθυγράμμιση του φρεατίου με την επιφάνεια του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία.

Στεγανή σύνδεση ηλεκτροβανών

Περιλαμβάνει την στεγανή σύνδεση των καλωδίων όλων των υφιστάμενων ηλεκτροβανών με τα αντίστοιχα των προγραμματιστών, με την χρήση συνδετήρων καλωδίων, ανθεκτικών στην υγρασία, τύπου DBY/DBR.

Ηλεκτρικός έλεγχος ηλεκτροβανών

Περιλαμβάνει τον ηλεκτρικό έλεγχο των πηνίων των ηλεκτροβανών οι οποίες δεν ανοίγουν αυτόματα από τους προγραμματιστές τους, τον έλεγχο των συνδέσεων των καλωδίων τους, τον έλεγχο της επικοινωνίας τους με τους προγραμματιστές και τον ηλεκτρικό έλεγχο των αντίστοιχων εξόδων των προγραμματιστών.

Αποκατάσταση ζημιών παρτεριών – μετατροπές υφιστάμενων στάσεων

Περιλαμβάνει τον εντοπισμό όλων των φρεατίων και των ηλεκτροβανών οι οποίες βρίσκονται εντός των φυτικών φρακτών και δεν είναι άμεσα αντιληπτές και τον έλεγχο λειτουργίας τους, την αποκατάσταση όλων των ζημιών στους υπόγειους ή επιφανειακούς δευτερεύοντες και τριτεύοντες αγωγούς άρδευσης, την επισκευή και αποκατάσταση όλων των ζημιών στους υφιστάμενους ανυψωτές και την επικαιροποίηση της θέσης τους, καθώς και την κατάργηση του ποτίσματος των εκτοξευτών στις περιοχές των χώρων στάθμευσης και την μετατροπή τους όπου είναι αναγκαίο σε στάγδην πότισμα.

Ο συντάξας

Γεώργιος. Παπαγεωργίου

Χημικός Μηχανικός