ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ B’ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Γρ. Ιωαννίδης, Μηχανολόγος Μηχ., M.Sc.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.:	210-529 4910

Fax:	210-529 4880

Αθήνα, 25- 11- 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Στεγανοποίηση ταράτσας Υ/Σ Μουσείου και διπλανού κτιρίου»

Παρατηρήθηκαν φαινόμενα υγρασίας στην οροφή w.c. στο κτίριο που βρίσκεται μπροστά από τον υποσταθμό Μουσείου. Επίσης κατά την διάρκεια του καθαρισμού της ταράτσας του κτιρίου υποσταθμού Μουσείου διαπιστώθηκε ότι παρέμεναν λιμνάζοντα ύδατα.

Ειδικότερα :

α) Στο ταρατσάκι του WC (κτίριο μπροστά από τον Υ/Σ Μουσείου) δεν υπάρχει μόνωση ενώ επίσης δεν υπάρχει ούτε υδρορροή. Τα WC έχουν κτισθεί ανάμεσα στα δύο κτίρια με αποτέλεσμα στο ταρατσάκι τους να μαζεύει όχι μόνο τα δικά του νερά αλλά και μέρος από την απορροή της στέγης των διπλανών κτιρίων. Καθώς δεν υπάρχει υδρορροή τα νερά παραμένουν εκεί και ποτίζουν στην οροφή του WC.

β) Στην ταράτσα του κτιρίου υποσταθμού Μουσείου (περίπου 110 m2) δεν έχει τοποθετηθεί μόνωση και το μπετό βρίσκεται όπως έπεσε με ανωμαλίες και χωρίς ιδιαίτερη κλίση προς τα 6 ανοίγματα για τις υδρορροές.

Για την αποκατάσταση αυτών των σημείων πρέπει να γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

α) Οροφή WC

- Καθαρισμός από τα φερτά υλικά και τα μικρά φυτά τα οποία έχουν αναπτυχθεί

- Διάστρωση με ελαφρό μπετόν η ταράτσα, έτσι ώστε να δοθούν οι κατάλληλες ρύσεις προς την υδρορροή

- Τοποθέτηση υδρορροής στο πίσω μέρος ( πριν τον υποσταθμό ) και

- Τέλος να τοποθετηθεί ασφαλτόπανο βάρους 4kg/m2  σε ρολό. Επιφάνεια επέμβασης περίπου 10 m2.

Β) Ταράτσα υποσταθμού Μουσείου

- Διάστρωση με ελαφρό μπετόν ώστε να επιτευχθούν οι ρύσεις προς τις υδρορροές ( 6 τμχ ) Ø 100.

- Κατασκευή κατακόρυφων υδρορροών από ταράτσα σε έδαφος ( 6 τμχ επί 3,5 μέτρα το καθένα )

- Διάστρωση με ασφαλτόπανο 4kg/m2. Το ασφαλτόπανο θα επικολληθεί αφού πρώτα καθαριστεί η επιφάνεια και περαστεί όλη με ασφαλτικό γαλάκτωμα. Κατόπιν θα τοποθετηθεί το ασφαλτόπανο σε ρολό του 1 μέτρου με επικάλυψη 10cm σε κάθε φύλλο. Το ασφαλτόπανο θα καλύπτει ενιαία και τα στηθαία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Με τρέχουσες τιμές της αγοράς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο έργο (υλικά και παρεχόμενη εργασία) ανέρχεται στο ύψος των 5.166,00 €. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 23%.

Ο συντάκτης .

Γρ Ιωαννίδης

Μηχανολόγος Μηχ., M.Sc.