ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:	Σοφία 	Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ.					Βάσω Τσαμτσούρη, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα, 7-2-2011

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  -  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για το έργο: «Ανακατασκευή οροφής αίθουσας διδασκαλίας Γ’ ορόφου του κτιρίου Δημακόπουλου του ΓΠΑ »

Πρόκειται για εργασίες που αφορούν την ανακατασκευή χώρων γραφείων, χώρου εργαστηρίου και χώρου βιβλιοθήκης – αίθουσας διδασκαλίας του εργαστηρίου Δενδροκομίας του ΓΠΑ.

Αναλυτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες:

-Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, 50 μ2

-Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 160 kg

-Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm, συνολικού εμβαδού 52,50μ2

-15 τεμάχια φωτιστικών οροφής σε σκάφες φθορίου 60Χ60. Η τοποθέτηση θα γίνει σε τέσσερεις τριάδες στον χώρο των 43,5μ2 και σε τρείς τριάδες εμπρός στην έδρα σύμφωνα με τον κάνναβο της ψευδοροφής

- 3 τεμάχια φωτιστικά EXIT στα πλαϊνά της αίθουσας και πάνω από την πόρτα εξόδου

- Ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν σε αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σύμφωνα με τα παραπάνω και προμήθεια και τοποθέτηση καναλιών για τη σήμανση εξόδου κινδύνου

Η συντάξασα

Σοφία Λένη

Διπλ. Πολιτικός Μηχ.

MSc Εργων Υποδομής Πολιτικού Μηχ.