ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σοφία  Λένη, Διπλ. Πολιτικός Μηχ.

Βάσω Τσαμτσούρη, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχ.

Ταχ. Δ/νση:  Ιερά Οδός 75, 11855,

Τηλ.: 210-529 4904

Fax: 210-529 4907

Αθήνα,  2/02/2011

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εργο :  Διαμόρφωση χώρων γραφείων Δ/νσης αξιοποίησης αγροκτημάτων και γεωργικών εγκαταστάσεων

Γενικά

Η παρούσα μελέτη αφορά στη διαμόρφωση χώρου στο υπόγειο του Κεντρικού Κτηρίου του Γ.Π.Α.για την εγκατάσταση των γραφείων της Δ/νσης  αξιοποίησης αγροκτημάτων και γεωργικών εγκαταστάσεων, συνολικού προυπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% ) 18 181,51 Ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ψευδοοροφή

Κατασκευή αναρτώμενης ψευδοοροφής με πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm , διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm και γυψοσανίδα

Ερμαρια μη τυποποιημένα με εγκατάσταση νεροχύτη

Φεγγίτες εσωτερικοί σταθεροί,απο αλουμίνο λευκό με διπλούς θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες.

Ηλεκτρική εγκατάσταση

.Eγκατάσταση νέου ηλεκτρικού πίνακα.με εφεδρία 10%.( Tριφασικός) . Προμήθεια και τοποθέτηση .ρευματοδοτών , διακοπτών-κομιτατέρ για τα φωτιστικά ,κανάλιων περιμετρικών 105 Χ 50 εκ. για διέλευση ηλεκτρικών και γραμμών data..(Ειδική παροχή  για τα κλιματιστικά )

Για το χώρο προβλέπονται απλά φωτιστικά φθορισμού ψευδοοροφής ,τετραγωνικής μορφής,διαστάσεων 0.60 Χ 0.60 m και δύο φωτιστικά ασφαλείας ( Exit)

Θέρμανση

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης περιλαμβάνει την προμήθεια και τοποθέτηση 4 νέων σωμάτων καλοριφέρ και τη σύνδεσή τους με το υπάρχον δίκτυο.

Κλιματισμός

Μηχανολογική εγκατάσταση κλιματισμού αποτελούμενη απο 2 εσωτερικές μονάδες, τύπου κασσέτας και 2 εξωτερικές μονάδες, ισχύος 18.000 btu/h με inverter, οικολογικό ψυκτικό υγρό, δυνατότητα λειτουργίας σε εξωτερική θερμοκρασία από -15οC έως +43οC., ασύρματο χειριστήριο, έξοδο αέρα 360ο, ομοιόμορφη διανομή αέρα και θερμοκρασίαςκαι δικτύο ψυκτικών σωληνώσεων βαρέως τύπου αμερικανικών προδιαγραφών τύπου ARMAFLEX  5/8'' - 3/8''.

Η

συντάξασα

Τσαμτσούρη  Β.

Διπλ. Αρχιτέκτων - Μηχ